Aansluiting massieve wand met houten kozijn met wand afgedicht met schuim

VOEGVULLING MET SCHUIM, KUNSTSTOFSCHUIM VULMIDDEL

VOEGVULLING MET SCHUIM, BRANDWEREND

Brandwerend afdichtingssysteem bestaande uit:

- Brandwerend schuim

Constructie: aansluiting tussen massieve wand en houten kozijn

Afmetingen: dikte wand ≥ 100 mm, breedte voeg ≤ 35 mm.

Montagewijze:

De voeg geheel vullen met het brandwerend purschuim.

BRANDWEREND SCHUIM

Fabrikaat: CPG Europe

- Brandwerend Schuim

fabrikaat: CPG Europe

type: Nullifire FF197 Brandwerend Schuim

materiaal: Pistoolschuim op basis van polyurethaan-prepolymeer

Kleur: lichtgrijs

Toebehoren:

n.v.t.

.01	BINNENWAND

(22.11 )

De brandwerende afdichting tussen massieve wand en houten kozijn ter plaatse van .... zoals aangegeven op tekening.