Kunststof buis tot Ø 250 mm door wand

51.63.10-a			LEIDINGDOORVOERHULPSTUK, MONTAGE DOORVOERHULPSTUK

0.	LEIDINGDOORVOERHULPSTUK, BRANDWEREND

Fabrikaat: tremco illbruck.

Brandwerend afdichtingssysteem bestaande uit:

- Brandwerende acrylaatkit

- Brandmanchet

Constructie: ongeïsoleerde kunststof buis door wand.

Brandwerendheid (min): > 120.

Materialen:

- Brandwerende acrylaatkit

fabrikaat: tremco illbruck

type: Nullifire FS701 Brandwerende Acrylaatkit

materiaal: Een ééncomponent opschuimende brandwerende kit op acrylaatbasis.

Kleur: wit

- Brandmanchet

fabrikaat: tremco illbruck

type: Nullifire FP150 Brandmanchet

materiaal: Brandmanchet is een gegalvaniseerde stalen omhulsel gevuld met een opschuimend grafiet

Kleur: zwart

Toebehoren:

n.v.t.

1.	MONTAGE BRANDWERENDE AFDICHTING

Montagewijze:

De ruimte tussen de constructie en de leidingen afdichten met de kit. De brandmanchet plaatsen en bevestigen aan beide zijden van de wand.

.01	BINNENRIOLERING

(05.24 )

De brandwerende afdichting van de buis door de wand ter plaatse van .... zoals aangegeven op tekening.